## Slide 1: Chapitre 3 COM101 Optique et photonique 1ère année Diffraction (1h30)
Renaud GABET
Bureau 3D41
renaud.gabet@telecom-paris.fr

## Slide 2
Intro : La diffraction dans le quotidien
Image d’une étoile
à travers un télescope
Rideau ouvert
Rideau fermé
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 3
Intro : La diffraction dans le quotidien
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 4
Intro : Historique
1ère observation : F. Grimaldi (1660)
1ères interprétation : Huygens (1676) et Fresnel (1818)
  Description simple
Équations de Maxwell (1865) + cond. Aux limites du diaphragme
  Description plus complète mais plus complexe
James Clerk Maxwell
Christian Huygens
Augustin Fresnel
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 5
Principe de Huygens Fresnel
Diffraction par des diaphragmes plans
  Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
  Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
  Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
  Où se trouve l’infini ?
Diffraction par une lentille
Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
  Deux distributions usuelles et leur TF
  Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
  Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde
  Convolution
  Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
  Traitement des images
Plan
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 6
1. Principe de Huygens-Fresnel
Chaque point de l’espace éclairé par une onde plane se comporte comme une source secondaire et réémet dans toutes les directions des ondes sphériques cohérentes entre elles.
 Enoncé du principe
 Facteur d’inclinaison
Compatible avec la propagation d’une onde plane !!
En pratique, l’amplitude rayonnée par chaque onde sphérique n’est pas uniforme:
1) anisotropie dans la distribution de l'énergie diffractée.
2) l'absence de diffraction « arrière ».
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 7

t1
t2
 
x
z
X
D
Points sources
Figure de d’interférence
=  Ondes planes
Sur l’écran de diffraction à l’infini :
Si t(x) est la transmittance de l’objet diffractant
C’est une TF!
1. Principe de Huygens-Fresnel
COM101 Chap3 : Diffraction
 Etude intuitive de la diffraction à l’infini (Fraunhofer)

## Slide 8
1. Principe de Huygens-Fresnel
 Amplitude complexe en un point de l’espace
avec : , , (cas d’une onde sphérique)
x
z
y
M(x,y)
P(X,Y)
P0
Onde plane
// à Oz
O
Y
X
r
L
D
Écran diffractant
Hypothèses :
Monochromatique
Milieu linéaire, isotrope, homogène et permanent
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 9
Principe de Huygens Fresnel
Diffraction par des diaphragmes plans
  Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
  Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
  Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
  Où se trouve l’infini ?
Diffraction par une lentille
Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
  Deux distributions usuelles et leur TF
  Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
  Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde
  Convolution
  Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
  Traitement des images
Plan
COM101 Chap4 : Diffraction
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 10
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Approximation pour les diaphragmes plans
avec
COM101 Chap3 : Diffraction
Si :
Diaphragme plan
P est très éloigné de la surface D
mais proche de l’axe
On montre
Q(M) est un facteur constant proche de l’axe
1
O
x
X
M(x,y)
P(X,Y)
L
r
(X-x)
On montre
2

## Slide 11
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
D petite devant r et L ainsi que les angles petits
 Etude du phénomène proche de l’axe optique Oz
et
x
z
y
M(x,y)
P(X,Y)
P0
Onde plane
// à Oz
O
Y
X
r
L
D
Écran diffractant
Première conséquence : et
DL
Deuxième conséquence : décroissance de l’amplitude de chaque onde sphérique est uniforme
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 12
COM101 Chap3 : Diffraction
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
Avec
On développe
Transmittance de l’objet
diffractant
Amplitude et phase de l’onde incidente
On peut étendre les bornes de l’intégrale

## Slide 13
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
u et v seront appelées
fréquences spatiales
Ou angulaires
Pour reconnaitre une TF, on pose :
Diffraction de Fraunhofer
COM101 Chap3 : Diffraction
Variables duales : Espace (x) / Fréquence angulaire (u)

## Slide 14
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
x
z
y
P
O
Y
X
L
D
Géométriquement, on a : et
Or, on a posé : et
et
fréquence angulaire ≡ angle dépendant de la longueur d’onde
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 15
Irisations
Irisations

z
D
Ecran
Diffractant t(x)
Onde
Plane
TF
Spectre angulaire
T(u)
X
Projection sur un écran
d’observation T(X)
(à une distance D)
Chgt
variable
A

## Slide 16
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Expression de la transmittance t(x,y)
Une transmittance, c’est:
Des variations d’absorption qui engendrent des variations d’amplitude
Des variations d’épaisseur ou d’indice de réfraction qui engendrent
des variations de phase
.
tD(x)
D(x)
Eincident(x)
 Cas d’une onde plane parallèle à Oz éclairant l’écran diffractant
 Expression du champ en sortie de l’écran diffractant
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 17
2. Diffraction par des diaphragmes plans
 Où se trouve l’infini ?
Approximation de Fraunhofer :
à quelle distance le terme de phase quadratique est 100 fois plus petit que 1 (critère arbitraire)?
Pour une ouverture de 100µm de diamètre, à =0,6µm
soit z > 1,3m
  Pour une ouverture de 1cm de diamètre, à =0,6µm :
soit z > 13 000m
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 18
Principe de Huygens Fresnel
Diffraction par des diaphragmes plans
  Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
  Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
  Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
  Où se trouve l’infini ?
Diffraction par une lentille
Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
  Deux distributions usuelles et leur TF
  Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
  Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde
  Convolution
  Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
  Traitement des images
Plan
COM101 Chap4 : Diffraction
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 19
f
f
Z
(x,y)
(X,Y)
=
0
3. Diffraction par une lentille
 TF par une lentille convergente : Etude intuitive #1
Que somme-t-on dans le plan focal image?
COM101 Chap3 : Diffraction
C’est aussi
une TF!

## Slide 20
3. Diffraction par une lentille
 TF par une lentille convergente : Etude intuitive #2
la lentille ramène dans son plan focal image ce qui se passe à l’infini
 une lentille convergente effectue une TF de la répartition du champ complexe depuis son plan focal objet vers sont plan focal image.
Lentille
convergente
Plan Focal
Image
Plan Focal
Objet
X
x
Y
y
f
f
TF
t(x,y)
Eincident(x,y)
Ecran diffractant
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 21
z
f
Ecran
Diffractant
Onde
Plane
Lentille
f
Foyer Image
Spectre angulaire
TF
A
3. Diffraction par une lentille

## Slide 22
Irisations
Irisations
z
f
Ecran
Diffractant
Onde
Plane
f
Lentille
Projection sur un écran
(Au foyer image)
X
TF
Spectre angulaire
Foyer Image
Chgt
variable
3. Diffraction par une lentille

## Slide 23
3. Diffraction par une lentille
 Méthode de travail : diffraction par une lentille convergente
Pour résoudre un problème de diffraction par une lentille convergente, la méthode est toujours la même :
Dans le plan focal objet, en coordonnées (x,y) :
Exprimer le champ incident.
Exprimer la transmittance de l’objet diffractant.
En déduire l’expression du champ en sortie de l’écran diffractant.
Dans le plan focal image :
Calculer l’expression du champ diffracté dans le plan focal image par TF du champ précédent (coordonnées (u,v)).
En déduire l’expression du champ diffracté dans le plan focal image, en coordonnées spatiales (X,Y) en utilisant le changement de variable .
En déduire l’intensité diffractée dans le plan focal image (coordonnées (u,v) ou (X,Y)).
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 24
page 23
Principe de Huygens Fresnel
Diffraction par des diaphragmes plans
  Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
  Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
  Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
  Où se trouve l’infini ?
Diffraction par une lentille
Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
  Deux distributions usuelles et leur TF
  Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
  Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde
  Convolution
  Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
  Traitement des images
Plan
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 25
COM101 Chap3 : Diffraction
   Diffraction sur une ouverture carrée
T
TF
Ecran
Diffractant
Spectre angulaire
(Au foyer image)
Sur l’écran
Au plan focal image
Plan focal
objet
u
Chgt variable
TF
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction

## Slide 26
Source ponctuelle centré en x=0 :
0
x
1
TF
u
1
COM101 Chap3 : Diffraction
   Diffraction sur une fente infiniment fine
Fente infiniment fine centrée en x=0 :
x
y
v
u
f
f
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction

## Slide 27
COM101 Chap3 : Diffraction
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
   Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
z
f
Ecran
Diffractant
f
Lentille
Projection sur un écran
(Au foyer image)
X
z
f
Onde
Plane
f
Lentille
X
Onde
Plane
2D
(Au foyer image)
Contraction
de l’ouverture
Dilatation
de l’image

## Slide 28
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
   Succession de Transformée de Fourier
TF d’une TF :
ou
  TF inverse d’une TF :
Retournement
de
l’image

Succession
de deux lentilles
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 29
COM101 Chap3 : Diffraction
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
   Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde

## Slide 30
COM101 Chap3 : Diffraction
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
   Convolution
Exemple : le monochromateur
Fenêtre
mobile
x,…
Sréel()
Smesuré()

Détecteur

## Slide 31
COM101 Chap3 : Diffraction
sréel(x’)
x’
smesuré()

(-x’)

sréel(x’)
x’
smesuré()

(-x’)



1/

Le résultat a un sens physique !!!!!
   Convolution (suite)
Permet de translater des fonctions!

## Slide 32
TF
   Convolution et multiplication
 La TF d’un produit de convolution de deux fonctions f(x) et g(x) est égale au produit simple des TF et réciproquement
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
Convoluer deux fonctions de variables différentes n’a aucun sens physique !!!!
   Multiplication de deux fonctions de variables différentes
Pas de convolution !
COM101 Chap3 : Diffraction
TF

## Slide 33
s(t)=TF[S()]
Son grave
Fréquence
S()=spectre du son


Filtre de l’oreille ()

BP
  Convolution (suite)
  Ecoute d’un son
Temps
TF
=temps d’intégration du détecteur 1/BP
Fonction_d’appareil (t)=TF[Filtre_de_l’oreille ()]
Son aigu
On n’entend pas le son!
On entend le son!
COM101 Chap3 : Diffraction
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction

## Slide 34
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
   Quelques propriétés du produit de convolution
Commutatif : f * g (x) = g * f (x)
Associatif : f * ( g * h ) (x) = ( f * g ) * h (x)
Distributif : ([a⋅f + b⋅g] * h)(x) = a ⋅ [f * h](x) + b⋅[g*h] (x)
COM101 Chap3 : Diffraction
   Convolution d’une fonction avec un Dirac
 Si on écrit , il est facile de déduire :
Permet de translater des fonctions!
   Convolution d’une fonction avec un peigne de Dirac
Permet de périodiser des fonctions!

## Slide 35
Convolution
f(x)
x
a
0
f(x)*(x-a)
(x-a)
(x-a)
f(x)
x
a
0
f(x)×(x-a)
Multiplication
   Convolution ou multiplication ?
Pas de hasard!!!
On utilisera la multiplication pour modifier les amplitudes d’une fonction
On utilisera la convolution avec un Dirac pour translater une fonction
   Convolution ou multiplication avec un dirac?
f(x-a)
f(a) ×(x-a)
f(a)
COM101 Chap3 : Diffraction
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction

## Slide 36
Principe de Huygens Fresnel
Diffraction par des diaphragmes plans
  Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
  Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
  Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
  Où se trouve l’infini ?
Diffraction par une lentille
Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
  Deux distributions usuelles et leur TF
  Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
  Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde
  Convolution
  Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
  Traitement des images
Plan
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 37
6. Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
Soit l’intensité en u=v=0
En u=v=0, on retrouve la moyenne du champ dans le plan focal objet
  A quoi correspond la fréquence nulle dans une image?
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 38
  A quoi correspondent dans une image les basses ou les hautes fréquences ?
6. Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
Prenons l’exemple d’un réseau sinusoïdal :
Information sur la fréquence du réseau
Information sur la valeur moyenne du réseau
Le spectre de ce réseau est :
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 39
Basses
Fréquences
Hautes
Fréquences
Hautes
Fréquences
X
Plan focal
objet
Basses
Fréquences
Hautes
Fréquences
Hautes
Fréquences
X
Pour une image à deux dimensions :
  A quoi correspondent dans une image les basses ou les hautes fréquences ?
6. Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
Variations rapides : contours d’un objet, détails, rayures …
Variations lentes : couleurs uniformes, valeur moyenne de l’image…
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 40
Principe de Huygens Fresnel
Diffraction par des diaphragmes plans
  Approximation de Fresnel : diffraction à distance finie
  Approximation de Fraunhofer : diffraction à l’infini
  Relation entre fréquences spatiales (u,v) et angles d’inclinaison (,)
  Où se trouve l’infini ?
Diffraction par une lentille
Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
  Deux distributions usuelles et leur TF
  Dilatation et contraction de l’ouverture du diaphragme
  Translation dans son plan du diaphragme D limitant la surface d’onde
  Convolution
  Lien entre variation d’intensité dans une image et fréquences spatiales
  Traitement des images
Plan
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 41
5. Traitement des images
  Filtrage
  Montage 4f
(a)
Plan de Fourier
T(X,Y)
Plan focal
Objet (x,y)
Plan Image
(x’,y’)
f
f
f
f
Onde
plane
Image floue
(b)
Filtre
Passe-bas
Plan focal
Objet (x,y)
f
f
f
f
Contours uniquement
(c)
Filtre
Passe-haut
Plan focal
Objet (x,y)
f
f
f
f
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 42
Passe-bas
Passe-bande
Passe-haut
5. Traitement des images
  Filtres
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 43
Intro : phénomène de diffraction ?
NON !!!  Réfraction et dispersion
NON !!!  Interférences
Onde plane
air
air
i0

1
2
n
e
Onde plane
Irisations
Position
fixe
k=1
k=2
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 44
   Distribution peigne de Dirac
Peigne de Diracs de raison a :
0
x
1
a
Spectre d’un peigne de Diracs de raison a :
TF
u
1/a
1/a
0
4. Propriétés générales reliant l’écran diffractant et la figure de diffraction
COM101 Chap3 : Diffraction

## Slide 45
5. Quelques TF de distributions usuelles
   Convolution d’une fonction avec un Dirac ou un peigne de Dirac
Convolution d’une fonction avec un Dirac :
Le Dirac est l’élément neutre de la convolution
 La convolution d’une fonction avec un Dirac décentré redonne la même fonction mais centrée à la position du Dirac. Cette opération permet donc de translater une fonction.
La convolution d’une fonction avec une somme de Diracpermet donc de périodiser une fonction.
 Si on écrit , il est facile de déduire :
Convolution d’une fonction avec une somme de Dirac
COM101 Chap3 : Diffraction