## Slide 1: Chapitre 5 COM101 Optique et photonique 1ère année Le laser
Renaud GABET
Bureau 3D41
renaud.gabet@telecom-paris.fr
2023-2024

## Slide 2
Principe de l’émission de lumière
Le rayonnement thermique
Les transitions radiatives : La luminescence
  Transitions spontanées (LED, sources superfluorescentes)
  Transitions stimulées : absorption et émission (Amplificateurs optiques)
Les lasers
  La cavité résonnante
  Le laser
  Caractéristiques principales d’un faisceau laser
Plan
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 3
Principe de l’émission de lumière
Matière
(ex: Silice)
Molécule
(ex: eau)
Atome
Une particule chargée oscille à la fréquence 
Elle crée une onde électromagnétique de fréquence 
E
B
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 4
Principe de l’émission de lumière
 Une onde EM crée un courant alternatif dans un fil conducteur
Antenne de réception
 Un conducteur parcouru par un courant alternatif crée une onde EM
Antenne émettrice
Source de courant
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 5
Principe de l’émission de lumière
Le rayonnement thermique
  Principe d’émission
  Propriétés de la lumière émise
Les transitions radiatives : La luminescence
Les lasers
Plan
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 6
Le rayonnement thermique
Température  agitation thermique  charges en mouvement
 émission d’ondes EM!
Rayonnement thermique (Max Planck, 1858-1947)
Loi de Rayleigh-Jeans (basses fréquences)
Loi de Wien (hautes fréquences)
Loi spectrale du rayonnement d'un corps noir (1901)
Principe d’émission
Densité volumique et spectrale d’énergie
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 7
Le rayonnement thermique est désordonné (incohérent)
Toutes les directions
Toutes les couleurs (spectre de plusieurs téra-Hertz de large)
Lumière blanche
Le rayonnement thermique
Caractéristiques du rayonnement émis
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 8
 Les sources de lumière sont en général produites par un rayonnement thermique
Le rayonnement thermique
Différentes sources de lumière
Soleil à midi
Soleil au coucher du soleil
Lampe Halogène
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 9
Principe de l’émission de lumière
Le rayonnement thermique
Les transitions radiatives : La luminescence
  Transitions spontanées (LED, sources superfluorescentes)
    Définitions
    Les différents types de luminescence
    Durée de vie d’un état excité
    Propriété spectrale d’un émission spontanée
    Les sources superluminescentes : La LED et la source « blanche » à fibre dopée à l’Erbium
  Transitions stimulées : absorption et émission
Les lasers
Plan
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 10
Les transitions radiatives : La luminescence
Définition : Emission de lumière par un corps non incandescent
Théorie quantique : plusieurs mécanismes de transitions atomiques dans un atome:
Transitions atomiques possibles entre deux niveaux d’énergie |a> et |b>
Transition atomique  Échange d’énergie
  Non radiative : Émission de phonons (= énergie cinétique = quantum d’énergie de vibration du cristal)
  Radiative: Absorption ou génération de photons
Absorption
Einstein
(1917)
Eb
Ea
h = Eb-Ea
Émission spontanée
Eb
Ea
h = Eb-Ea
h = Eb-Ea
h = Eb-Ea
Ea
Eb
Émission stimulée
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 11
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : définition et propriétés
Plusieurs manières d’exciter
un atome
État fond.
 Seul état stable
Le rayonnement spontané est désordonné (incohérent) = pas de relation de phase entre les différentes émissions
Toutes les directions
Quantifié … même si spectre ressemble à un continuum ou quasi-continuum (élargissement par effet Doppler, collisions entre atomes, agitation thermique,,,)
Toutes les couleurs : spectre de plusieurs nanomètres de large
thermique >> Émission spontanée >> Laser
>qq. µm qq. nm pm  0.01fm
Eb
Ea
h = Eb-Ea
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 12
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : Exemples
Les sources luminescentes
Fluorescence (10-9 à10-6sec) / Phosphorescence (10-3 à10sec)
Fluorescence du phosphore
Chimiluminescence
Bioluminescence
Électroluminescence
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 13
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : Durée de vie d’un état excité
Durant l’intervalle dt, la population Nb de l’état excité diminue de :
Aba= 1/ = 1er coefficient d’Einstein
Si on intègre :
 = durée de vie des états excités
  Dépend du matériau
  Dépend de la transition
 qq. ms pour les terres rares
< ns pour les semiconducteurs
Remarque :
A t=0, Nb0>Nb équ. therm.
dépeuple l’état |b>
Proba de passer de l’état |b> à l’état |a>
 À la population de l’état haut
 à la durée d’observation
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 14
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : Propriétés spectrales
Poptique  h  Nb de désexcitations de |b> vers |a> par seconde
 h  Aab Nb(t)
 e(-t/)
Élargissement de la largueur théorique :
En pratique, les raies sont plus larges que théoriquement pour diverses raisons :
Niveaux d’énergie non discrets  largeur E
Effet doppler
Chocs entre particules
…
On appellera g() la largeur réelle
de la source luminescente
pour t  0
T F
Lorenzienne
Gaussienne
Largeur théorique
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 15
COM101 Chap 5 : Le laser
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : Les sources superluminescentes
La LED : cas particulier : la LED Blanche
350
450
550
650
750
Longueur d’onde (nm)
Puissance optique (u.a.)
Matériau : semiconducteur
1ère LED : 1962
1) Diodes Bleue + Phosphore
Blanc chaud (2670 K à 3500 K)
Blanc neutre (3500 K à 4500 K)
Banc froid (4500 K à 10 000 K)
Blanc chaud
Blanc froid et
variations de teinte
Halo jaune/vert
CM101 Chap 3 : Le laser
Progrès constant à chaque sortie de nouveaux produits
Différentes variétés de phosphore
Possibilité de plusieurs couches de différents phosphore pour élargir le spectre
La plupart des LEDs blanches Haute Puissance fonctionnent sur ce principe

## Slide 16
2) Diodes RVB
Couleurs primaires
+ Coloris sans limite et ajustables
- Assemblage complexe
- Difficile de faire de la haute puissance
3) …
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : Les sources superluminescentes
La LED : cas particulier : la LED Blanche
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 17
Les transitions radiatives : La luminescence
Émission spontanée : Les sources superluminescentes
 Source blanche à fibre dopée Erbium
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
Longueur d’onde (µm)
Puissance (dBm)
-45
-50
-55
-60
-65
-70
12.5 THz !!!
 Bande passante
Courbe de gain g()
Source blanche du domaine des télécoms !
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 18
page 17
Principe de l’émission de lumière
Le rayonnement thermique
Les transitions radiatives : La luminescence
  Transitions spontanées (LED, sources superfluorescentes)
  Transitions stimulées : absorption et émission
    Absorption
    Émission induite
    Les équations d’Einstein
    L’amplification optique : nécessité d’un pompage
    Inversion de population par pompage
    L’amplificateur optique (EDFA, Semiconducteur)
Les lasers
Plan
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 19
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Absorption
Eb
Ea
h = Eb-Ea
Peuple l’état |b>
Proba de passer de l’état |a> à l’état |b>
 au nombre de photons incidents à
chaque fréquence : ()
 À la population de l’état bas
 à la durée d’observation
Bab= 1/ = 2ième coefficient d’Einstein
() = densité spectrale énergétique du rayonnement incident
Durant l’intervalle dt, la population Nb de l’état excité augmente de :
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 20
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Émission induite ou stimulée
h = Eb-Ea
h = Eb-Ea
Ea
Eb
Bba= 1/ = 3ième coefficient d’Einstein
() = densité spectrale énergétique du rayonnement incident
Dépeuple l’état |b>
Proba de passer de l’état |b> à l’état |a>
 au nombre de photon incident à
chaque fréquence : ()
 À la population de l’état haut
 à la durée d’observation
Propriétés du photon émis : Clone du photon incident !
Même phase
Même fréquence
Même direction
Même polarisation
Amplification cohérente !
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 21
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Equations d’Einstein
On considère un état stationnaire
 autant de transitions de |b> vers |a> que de |a> vers |b>
Émission spontanée + Émission stimulée = Absorption
|a> vers |b>
|b> vers |a>
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 22
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 Nécessité d’un pompage : inversion de population
Probabilité d’occupation d’un état d’énergie En (VoirPHY101)
 Statistique de Maxwell-Boltzmann
Cette équation doit être vérifiée  T° !
= 0
= 0
 Si Eb>Ea  Naturellement Nb< Na
et
COM101 Chap 5 : Le laser
Densité volumique et spectrale d’énergie
(rappel rayonnement thermique)
(1)
Or on vient de voir que :
(2)
(1)=(2)

## Slide 23
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 Nécessité d’un pompage : inversion de population
On constate donc que la probabilité d’émission stimulée est égale à la probabilité d’absorption stimulée !
Or, d’après Nb/ Na  Nb < Na
Bab = Bba
Naturellement positif : Absorption > Amplification !
Si on veut une amplification, on doit avoir Nb > Na
Inversion de population
Pompage
 Soit I(z) l’évolution de l’intensité d’une onde qui traverse le milieu :
en posant
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 24
 |  (Hz) | h (eV) | h/kT | Nb/Na
100nm (UV) | 3.1015 | 12.38 | 495 | 10-215
500nm (visible) | 6.1014 | 0.25 | 9.9 | 5.10-5
10µm (IR) | 3.1013 | 0.12 | 4.95 | 0.01
1 mm (Hertzien) | 3.1011 | 1.24 10-3 | 0.005 | 0.95
Rapport proche de 1  Inverser ce rapport est facile !
MASER (source cohérente Hertzienne)
 inventé en 1953 à l'université Columbia par Charles Townes, James Gordon et Herbert Zeiger.
 maser à ammoniac
Rapport raisonnable
1ers laser en 1960
Fonctionnant à 0,85µm
Très difficile de réaliser un laser UV
Pompage extrêmement fort!
Laser Excimer (chirurgie oculaire)
(Excimer : molécule stable à l’état excité!)
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 Nécessité d’un pompage : inversion de population
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 25
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 Différents type de pompage
Pompage optique :
 Absorption d’un photon
 Modèle à deux niveaux d’énergie pas efficace
 Nécessité d’un modèle à 3 ou 4 niveaux
 Laser Solide Nd YAG, Lasers et amplificateurs à fibres dopées terres rares…
Pompage électronique :
  Passage d’un courant dans une jonction PN
   Apparition d’e- dans la bande de conduction / trous dans la bande de valence
  (niveau supérieur) (niveau inférieur)
   Recombinaison de paires électrons/trous
   Émission de lumière
   LED, Laser à semiconducteur
  Pompage Collisionnel :
   Décharge électrique dans un gaz  collisions électrons / atomes
   Inversion de population
   Laser à gaz (ex : HeNe)
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 26
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 Principe de fonctionnement
Cascade de clonage de photons :
Photon incident
Emission spontanée
non guidée
Photon incident amplifié
 Armée de clones!
+
Émission spontanée amplifiée
Guide amplificateur
= Atome amplificateur excité
Emission spontanée
Amplifiée Contra-propagative
P0
Puissance optique

Milieu amplificateur
P1=GP0
Puissance optique

ASE
Signal incident amplifié
Principe des vases communicants : si Estimulée   Espontanée
 Pour limiter le bruit ASE, il faut rapprocher les amplis les uns des autres
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 27
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 L’amplificateur Erbium : Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA)
MUX
MUX
Signal
Pompe
Pompe
Fibre dopée Er3+
10m
Sortie
Isolateur
Pompage
optique
980 nm
Amplification
1550 nm
Amplification en ligne
 Pas de conversion opto-électronique!
Temps de vie long : BP = 1/14ms = 70Hz
Pas de variation de gain entre les 0 et les 1 pour les signaux modulés haut débit
Pas de déformation du signal sauf l’ajout d’ESA
COM101 Chap 5 : Le laser
4I13/2
4I11/2
4I15/2
14ms
Niveau instable
Transition
non radiative
Accumulation d’e-

## Slide 28
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 L’amplificateur Erbium : Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA)
10cm
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 29
COM101 Chap 5 : Le laser
Les transitions radiatives : La luminescence
Transitions induites : Amplification optique
 L’amplificateur à semiconducteur
Système à deux niveaux
2cm
qq. mm
Temps de vie très court : BP = qq GHz
Variation de gain entre les 0 et les 1 pour les signaux modulés haut débit
Déformation du signal : inadapté pour l’amplification optique en ligne
Utiliser pour des fonctions optiques

## Slide 30
Principe de l’émission de lumière
Le rayonnement thermique
Les transitions radiatives : La luminescence
Les lasers
  La cavité résonnante
  Le laser
  Caractéristiques principales d’un faisceau laser
Plan
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 31
Le laser
Généralité
Milieu amplificateur
Cavité résonante
LASER : Light Amplification of stimulated emission of radiation
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 32
Le laser
La cavité résonante
Toutes sortes de cavités :
Miroirs plan / plan (cavité Fabry Perot)
Miroirs plan / concave
en anneau
à fibre
etc.
Problème d’interférences
à ondes multiples
n
e
f
X
P
Lentille
Cavité
FP
(r,t)
(r,t)
Détecteur
…
Avec
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 33
Le laser
La cavité résonante
Si
C’est une suite géométrique de raison , Puisque R<1, on trouve après sommation :
et
…
Amplitude de l’onde transmise :
Intensité de l’onde transmise :
avec et
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 34
Le laser
La cavité résonante
La fonction d’Airy est donc constituée d’une succession de pics dont le profil est lorenzien
La cavité est sélective en longueur d’onde.
Seules certaines longueurs d’onde peuvent être transmises
Remarque : Plus R , plus 
Si petit (autour du pic centré autour de )
= Lorenzienne
COM101 Chap 5 : Le laser

I

c/2nd
Cavité FP

## Slide 35
Le laser
Le milieu amplificateur plongé dans une cavité résonante
Photon spontané
Emission spontanée
non guidée
Milieu amplificateur
Allumage du laser  Génération de photons spontanés
Si photon spontané dans la direction  aux miroirs Amplification du photon spontané
Réflexion sur les miroirs
Si longueur d’onde du photon spontané pas adapté à la cavité  Interférences destructives
 Extinction de l’onde
Si longueur d’onde du photon spontané adapté à la cavité  L’amplification continue
 Oscillations
= Atome amplificateur excité
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 36
Pour que l’onde continue à croître, il faut que le gain compense les pertes dues aux réflexions et à l’absorption du milieu et des miroirs
Condition de gain pour entretenir l’oscillation
Gain aller-retour = Pertes aller-retour
Il faut également qu’après un aller-retour, l’onde revienne en phase avec elle-même
Condition de phase pour entretenir l’oscillation
aller-retour = 2k avec k entier
Le laser
Condition d’obtention de l’effet laser
Existence d’un seuil !!!
Popt
Pompage
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 37
Courbe de gain g() du milieu amplificateur
Pertes dans la cavité

I

Spectre d’un laser Fabry-Perot
Quand le pompage augmente
I
Courbe de gain filtrée par la cavité :
Emission spontanée Amplifiée Filtrée
c/2nd
Sous le seuil  Gain < Pertes
Au dessus du seuil  Gain = Pertes
Le laser :
Fonctionnement en fonction du pompage
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 38
Laser
Le laser
Propriétés : La monochromaticité de son rayonnement
Lumière naturelle :
Laser :
Qq micromètres
Qq centimètres au kilomètre!
COM101 Chap 5 : Le laser
 | 1MHz | 1KHz | 1Hz
Lcohérence | 300m | 300km | 300 000km

## Slide 39
Le laser
Propriétés : La monochromaticité de son rayonnement
Projet VIRGO : Interféromètres pour mesure d’ondes gravitationnelles
https://www.echosciences-normandie.fr/articles/la-decouverte-des-ondes-gravitationnelles
La courbure d'espace-temps (ESA–C.Carreau)
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/pour-la-premiere-fois-des-ondes-gravitationnelles-detectees-en-europe_116827
COM101 Chap 5 : Le laser
Emission : 36 septillions de yottawatts (3,6 1049Watts)

## Slide 40
Le laser
Propriétés : La monochromaticité de son rayonnement
Passage d’une onde gravitationnelle Déformation d’un milliardième de milliardième de mètre dans les bras de 3 km de Virgo.
= Moins d’une millième de la taille d’un proton !
Attention au bruit!
Advanced Virgo, le laser aura :
Puissance de 200 Watts
Stabilité en fréquence optimale [10Hz-10 kHz].
Ses fluctuations résiduelles de fréquence, d’amplitude, de pointé de faisceau, sont filtrées par la propagation dans un résonateur optique long de 144 m (Cavité de filtrage de mode).
Un bras est orienté sud-nord et l’autre est-ouest.
Type de bruits :
sismique généré par Vibrations mecaniques et acoustiques
thermique produit par le mouvement des atomes à la surface des miroirs du fait de leur température non nulle.
Bruit de fréquence du laser
vibrations des miroirs
font croire à un mouvement du miroir, imitant le signal produit par une onde gravitationnelle.
Projet VIRGO : Interféromètres pour mesure d’ondes gravitationnelles
Stabilisateurs Sismiques (miroirs suspendus)
Trajets sous Ultra vide

## Slide 41
 = 650 nm
~ 
Laser
Lumière blanche
Le laser
Propriétés : La cohérence spatiale de son rayonnement
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 42
la durée des impulsions de lumière produites peuvent être réduites à quelques 10-17 s (10 attosec ou 10 trillionième de sec, record) ! Dans ce cas, la source est alors très large spectralement.
Ex. d’application :
Le laser
Propriétés : Des impulsions ultra-courtes possible
Laser Mégajoule
Durée 20ns, Energie Megajoule
Combinaison de 240 faisceaux laser fournissant 7,5 kJ chacun
Fusion thermonucléaire
Résultat d’un perçage avec un laser nanoseconde (à gauche) et avec un laser femtoseconde (à droite) : la découpe au laser femtoseconde est plus « propre.
Découpe
Chirurgie (œil, cerveau…)
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 43
Source impulsionnelle
Spectre large
Grâce au large spectre du continuum, on peut même détecter plusieurs espèces à la fois
Le laser
Propriétés : Des impulsions ultra-courtes possible
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 44
Private communications in the MIR
Comment?
- Photonics chaos
- Lasers à Cascade quantique
- Fenetre atmosphérique Moyen IR (9-11 microns)
Pourquoi?
- Rayonnement infrarouge moyen furtif
- Imprévisibilité du chaos
- Mise en œuvre simple
Le laser
Propriétés : Des émissions chaotiques possible
COM101 Chap 5 : Le laser
Message modulé est encrypté dans une onde porteuse chaotique
ne copie que l’onde chaotique (enveloppe).
Emission
Oscillation
La génération du chaos est basée sur le signal d'entrée, donc seul le récepteur qui connaît la façon dont le chaos est généré peut reproduire le chaos et l'annuler pour récupérer le signal.
Record sur fibre optique 120km
 Record Espace Libre 35m (Grillot, F. et al., Optics and Photonics News (2021))

## Slide 45
Le laser
Propriétés : La polarisation de son rayonnement
Le soleil
Le laser : potentiellement polarisé…
COM101 Chap 5 : Le laser

## Slide 46
Private communications
Master CAT - QLMN - ROSP, Frederic GRILLOT
The generation of the chaos is based on the input signal, so only the receiver that has knowledge on how the chaos is generated can reproduce the chaos and cancel it to recover the signal
A. Uchida, Optical Communication with Chaotic Lasers, Wiley, (2012)
M + C - C’ = M’ ≈ M C - C’<<1
Matched parameters (or with a very small mismatch) between the two physical systems is assumed for synchronized chaos