## Slide 1
4TE03 – Communications Optiques Propagation dans les fibres
&
Capteurs à fibre distribués
Renaud GABET (3D42)
Département Communications et Electronique (ComElec)
Email : renaud.gabet@telecom-paris.fr

## Slide 2: 4TE03 – Communications Optiques Propagation dans les fibres (TH1) Effets linéaires et non linéaires (TH2) Capteurs à fibre optique Distribués (TH3)
Renaud GABET (3D42)
Département Communications et Electronique (ComElec)
Email : renaud.gabet@telecom-paris.fr

## Slide 3: Introduction
Les télécommunications optiques datent des amérindiens : signaux de fumée !
1791 : Le télégraphe optique de Chappe
Les messages sont constitués d'une suite de signaux sémaphoriques qui, lus à l'aide d'une longue-vue sur la tour précédente, sont reproduits pour être lus de la tour suivante. .
1855 : Le télégraphe électrique : l ’optique disparaît des télécommunications.
1960 : L ’apparition du laser relance l ’intérêt pour l ’optique : nécessité d ’une propagation guidée.
1966 : idée de la fibre optique pour la propagation longue distance
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 4: Plan
Introduction
1ère partie : Conditions de guidage de la lumière
  Notion de réflexion totale
  Approche électromagnétique
  Le guide plan
  Lien entre la propagation guidée et l’optique géométrique
  Les modes guidés
  La fibre à saut d’indice : les modes LP
2ème partie : Effets linéaires : Atténuation et dispersion
  Atténuation
  Dispersion chromatique
  Dispersion modale de polarisation
  Conclusion : intérêts et application des fibres
3ème partie : Effets Non-Linéaires
  Effet Raman
  Effet Brillouin
  Effet Kerr : Self Phase Modulation, Cross Phase Modulation
4ème partie : Application aux capteurs à fibre distribués
  Généralités sur les capteurs
  Rayleigh : Distributed Acoustic Sensor (DAS)
  Raman : Distributed Temperature Sensor (DTS)
  Effet Brillouin : Distributed Temperature Sensor (DTS) & Distributed Strain Sensor (DSS)
  Optical Frequency Domain reflectometry
1ère TH
2ème TH
3ème TH
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 5
1ière partie
Conditions de guidage de la lumière
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 6: Différents types de guides diélectriques
cœur
gaine
gaine
x
y
z
cœur
gaine
y
x
z
x
y
z
cœur
gaine
(a)
(b)
(c)
Le guide diélectrique plan
(guide théorique)
Le guide rectangulaire
La fibre optique
La lumière est confinée dans la zone d ’indice plus fort : le cœur
Pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique :
 Milieu qui ne conduit pas le courant
 Isolant
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 7: La fibre optique
7
Gaine optique 125 µm
silice pure
Gaine de protection 250 µm
polymère
Cœur 9µm
silice dopée Ge
Cas de la fibre monomode standard :
250µm
 Acrylate (facile à dénuder)
Ne participe pas au guidage
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 8: La fibre optique
Source :http://www.slate.fr/sites/default/files/photos/cable.png
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 9: 1.1. Notion de réflexion totale
L’indice de réfraction n :
Dans un matériau transparent, l’indice de réfraction mesure la vitesse de la lumière par rapport à sa vitesse dans le vide.
V = c/n
Loi de Snell-Descartes : n1 sin1 = n2 sin2
1
2
n1
n2
Si n1 > n2
 le rayon s’écarte de la normale
Si 1 > arcsin (n2/n1)
 il y a réflexion totale
L’indice de réfraction peut être perçu comme
Un facteur de ralentissement de l’onde
Un raccourcissement de la période
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 10: 1.1. Principe du guidage par réflexion totale
10
ng
n2
nc
i0
q
air
cœur
gaine
gaine
z
x
y
a
réflexion
totale
rayon
non guidé
réfraction
ON est appelée Ouverture Numérique de la fibre
Exemple
Guidage si :
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 11: 1.1. Principe du guidage par réflexion totale
Remarque
Approche géométrique = image du mécanisme simplifié
 Rigoureusement exacte pour une onde plane
 Pas exactement adaptée pour l’optique guidée
(Pas une onde plane)!
 Description à l’aide des équations de Maxwell
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 12: Modes dans un guide ?
Z
x
y
ng
ng
nc
distribution transverse de l’intensité ?
en fonction : du diamètre du cœur.
de la longueur d’onde de la lumière.
?
?
Réponse avec les équations de Maxwell
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 13: Rappel : Equation de Maxwell et équation de propagation
Relations constitutives du milieu
Induction électrique
Permittivité
Induction magnétique
Perméabilité
Un champ EM, caractérisé par ses champs électrique E et magnétique B, intéragit avec la matière en y créant une polarisation P et une aimantation M qui, à leur tour, créent un champ EM qui se superpose au champ initial !
E = champ électrique (V/m) B = induction magnétique (T) D = induction électrique (C/m²)
J = densité de courant électrique (A/m²)  = dens. vol. de charges élec. libres (C/m3) H = le champ d’excitation magn. (A/m)
P = polarisation M = aimantation
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 14: Rappel : Equation de Maxwell et équation de propagation
E = champ électrique (V/m) B = induction magnétique (T) D = induction électrique (C/m²)
J = densité de courant électrique (A/m²)  = dens. vol. de charges élec. libres (C/m3) H = le champ d’excitation magn. (A/m)
P = polarisation M = aimantation
Equations de Maxwell
Eq. Maxwell-Faraday
Eq de conserv. du flux magnétique
Eq. de Maxwell-Gauss
Eq de Maxwell-Ampère
Le champ électrique peut-être généré par des variations du champ magnétique
Le flux de B à travers une surface fermée est nul !
Les lignes de champ sont des courbes
Le champ magnétique n’a pas de source ponctuelle !
Le flux de D à travers une surface fermée est égale à la densité de charges
 Une source ponctuelle de charges électriques crée un champ d’induction électrique
Le champ d’excitation magnétique peut-être créé soit par un courant électrique dû aux charges libres, soit par une variation dans le temps de l’induction électrique
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)
Rotationnel :
il exprime la tendance qu'ont les lignes de champ d'un champ vectoriel à tourner autour d'un point : sa circulation locale sur un petit lacet entourant ce point est non nulle quand son rotationnel ne l'est pas. Exemple d'un champ de vecteurs ayant un rotationnel uniforme :
la divergence rend compte de la variation infinitésimale de la charge électrique autour d'un point,

## Slide 15: Rappel : Equation de Maxwell et équation de propagation
Cas du milieu diélectrique linéaire, homogène et isotrope
 Homogène & Isotrope
est appelé tenseur de susceptibilité électrique (matrice 3*3)
est appelé tenseur de susceptibilité magnétique (matrice 3*3)
 Linéaire
Ex : Cas du verre
On considérera par la suite un milieu diélectrique linéaire homogène isotrope parfait
   c-à-d sans pertes
Un milieu dans lequel l’intensité du champ électrique est peu importante est dit linéaire :
 La réponse du milieu (P ou M) est proportionnelle au champ excitateur
Un milieu est dit homogène si ses propriétés sont invariantes par translation
Un milieu est dit isotrope si ses propriétés sont invariantes par rotation
 e et m deviennent des scalaires
 D’après les relations constitutives du milieu, on peut écrire :
= permittivité élec. relative
ou cste diélectrique
= perméabilité magn. relative
m
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 16: Rappel : Equation de Maxwell et équation de propagation
Diélectrique
  Milieu non conducteur
  Pas de charges   = 0
  Donc, le milieu ne peut générer de courant  J = 0
  Donc sa conductivité est nulle  σ = 0
  Les équations de maxwell deviennent :
Simplifications
 Eq. De Helmotz :
L’équation de propagation de E se trouve en éliminant B :
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 17: 1.2. Cas général : Approche électromagnétique
Soit l’équation générale de propagation d’une onde électromagnétique de fréquence angulaire , caractérisée par le champ électrique
dans un milieu d’indice , constant par zone :
Remarque : il existe des expressions similaires pour le champ magnétique H!
Laplacien
Cette équation dite éq. de propagation relie dans la même éq. les dérivées spatiales et temporelles de l’onde
Si on résout cette équation, on connait E, on en déduit B
On a alors caractérisé l’onde EM
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 18: 1.3. Cas particulier : Le guide diélectrique plan
ng
x
z
y
+a
-a
ng
nc
2a
n(x)
x
ng
nc
cœur
gaine
gaine
Profil d ’indice :
Guide à saut d ’indice
Hypothèse
La structure la plus simple (mais pas réaliste) est le guide plan !
Il permet :
- par la méthode de l’indice effectif, de décrire le guide à ruban
- ainsi que de comprendre de manière simple la fibre
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 19: 1.3. Cas particulier : Le guide diélectrique plan
Simplifications : quelques pistes pour résoudre l’éq de propag.
On utilise la continuité des composantes tangentielles des champs E et H aux interfaces diélectriques
2) Le plus généralement, le guide est caractérisé par une distribution d’indice indépendante de z
 Comme pour le temps, les termes contenant z sont alors séparables
4) On considère qu’il n’existe aucune variation du guide (indice constant) et des champs en fct de y  /y =0 et y=0 (sans perte de généralité)
3) On ne se préoccupe que de la propag selon l’axe z’z (où l’indice est cst!)
Où  désigne la constante de propagation = longueur géométrique d’une période suivant z
On peut alors écrire /z =-j .
La constante de propagation est réelle pour une propagation sans pertes.
Dans ces conditions, le champ électrique est de la forme
On cherche les couples
( E(x), ,  )
Qui satisfont l’équation
de propagation
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 20: 1.3. Cas particulier : Le guide diélectrique plan
D’où l’équation de propagation :
La solution générale est de la forme :
Identique au puits quantique fini !
,  est imaginaire pur et les différentes composantes du champ sont des fonctions exponentielles d’argument réel de la variable x  Mode évanescent
,  est réel et les différentes composantes du champ sont des fonctions sinusoïdales de la variable x
 Mode de propagation libre
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 21: 1.3. Solutions dans le guide
Pour une fréquence angulaire  donnée, en tenant compte des conditions aux limites, 3 cas se présentent car le guide possède deux valeurs d’indice différentes nc et ng:
La constante de propagation  dans le guide doit être comprise entre ng/c et nc/c pour des milieux d’indice ng et nc lorsque ces derniers sont illimités
Si  > nc/c > ng/c  Champ exponentiel dans les trois régions
 Pas de réalité physique
Si nc/c >  > ng/c  Champ exponentiel décroissant dans les régions 1 et 3
 Champ sinusoïdal dans la région 2
 L’énergie est confinée au voisinage du coeur
Si nc/c > ng/c >   Champ sinusoïdal dans les trois régions
 Pas de confinement du champ
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 22: 1.4. Liens entre la propagation guidée et l’optique géométrique (1)
Le champ apparaît comme une onde plane de vecteur d’onde
faisant un angle  avec l’axe Oz et subissant des
réflexions successives (chgt de signe de ).
Le champ dans la région centrale peut être vue comme une onde plane subissant des réflexions totales successives sur les interfaces diélectriques.
Chacune des composantes du champ peut s’écrire :
+a
-a
i
i

x
z
= k= vecteur d’onde
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 23: 1.4. Liens entre la propagation guidée et l’optique géométrique (2)
 On peut réécrire la condition de confinement trouvée précédemment:
Remarque
La théorie des rayons ne rend pas compte de la pénétration du champ dans le milieu d’indice n1 mise en évidence par l’approche électromagnétique (décroissance exponentielle  onde évanescente)
Explicable par les interférences !

Sachant que i = /2 - 
La condition de confinement de l’énergie est équivalente à la condition de réflexion totale entre deux dioptres !
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 24: Les modes guidés(1)  Modes TE et TM
Reprenons les eq. de Maxwell
Il est possible de développer les équations de Maxwell et d’exprimer les composantes transverses (x,y) en fonction des composantes longitudinales (z) !
En fait, il y a 7 inconnues
 Ex,y,z
 Hx,y,z
  la pulsation qui sera déterminée par l’équation de propagation
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 25: Les modes guidés(1)  Modes TE et TM
Reprenons les eq. de Maxwell
Si le système est uniforme suivant x et y (guide planaire multicouches), alors les modes sont TE ou TM pour un milieu isotrope :
    Cas TransverseElectrique : Ez = 0  Ex = Hy= 0
    Cas TransverseMagnétique : Hz = 0  Hx = Ey= 0
On constate qu’on a 2 équations indépendantes pour 6 inconnues Ex,y,z et Hx,y,z. Les autres en découlent.
On peut donc exprimer par exemple
- Ex et Hy en fonction de Ez
- Ey et Hx en fonction de Hz
 Comme le système est linéaire, on peut poser
- Ez = 0 et determiner Hz
- Hz = 0 et determiner Ez
Puis trouver la solution générale
par combinaison linéaire
Rappel: /y =0
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 26: Les modes guidés(2)  Modes TE et TM
Cas TM
Hz = Hx = Ey= 0
Puis on remplace Hx et Hz par les expressions ci-dessus
Cas TE
Ez = Ex = Hy= 0
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 27: Les modes guidés(3) Équations de propagation
Dans ces conditions, les équations de propagation deviennent (si n est constant dans chaque couche) :
La solution générale pourra s’écrire comme une combinaison linéaire de ces solutions.
TE :
TM :
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 28: Les modes guidés (4): cas TE Équations de propagation
Les modes guidés doivent avoir le champ qui s’annule lorsque l’on pénètre dans le substrat (conditions de guidage).
Il faut donc résoudre dans les différentes régions du guide :
Le champ a une constante de propagation imaginaire dans le substrat
    Il s’agit d’une onde évanescente dans la gaine
Le champ a un comportement oscillatoire dans le guide
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 29: Les modes guidés (5): cas TE  Solutions de l’équation de propagation
Deux types de solutions (au regard de la symétrie):
 | Solutions paires | Solutions impaires
x < -a |  | 
-a < x < a |  | 
x > a |  | 
Remarque :
Chaque solution est suivie de exp(-j(t-z))
Les champs ont été choisis pour assurer la continuité aux interfaces de Ey
Reste à déterminer  ,  et  en fonction de la pulsation de l’onde 
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 30: Les modes guidés (6): cas TE Relations de dispersion
La continuité de Hz est équivalente à la continuité de Ey/x
Continuité de Ey/x | x = -a | x = a
Solutions paires |  | 
Solutions impaires |  | 
Cas pair :
.sina = .cosa  tan a =  /   arctan ( / ) = a + m car tan(x+m)=tanx
a – arctan ( / ) = -m
Cas Impair:
.cosa = - .sina  cotan a = tan (/2- a) = -tan (a-/2) = -  / 
a – arctan ( / ) = -m + /2
En généralisant :
a – arctan ( / ) = -m / 2 m entier définit la parité de la solution
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 31: Les modes guidés (7): cas TE  Relations de dispersion
Remarque : la parité de m définit la parité de Ey
 Si m pair, m/2 = 0, , 2, 3…
 Si m impair, m/2 = /2, 3/2, 5/2…
La relation de dispersion peut donc s’écrire:
On peut également ajouter l’équation suivante, en éliminant par simple addition 2 entre les équations définissant  et  :
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 32: Les modes guidés (8): cas TE  Combien y a –t-il de modes ?
Normalisation :
  La fréquence réduite ou fréquence normalisée s’écrit :
  On pose :
Solutions paires | Solutions impaires
v = u tg (u) | v = -u / tg (u)
V2 = u2 + v2 | V2 = u2 + v2
Résolution graphique ou numérique
   Intersection entre le cercle de rayon V et u.tg(u) (cas paire)
   Plus V est grand, plus il y a de modes
   Si a augmente, le nb de modes guidés augmente
   Si  diminue, le nb de modes guidés augmente
Suivant la parité, on doit donc résoudre les systèmes:
>0 car ng<nc
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 33: Les modes guidés (9): cas TE Combien y a –t-il de modes ?
u=a
utgu=  a
/2

3/2
2
V
Solutions
paires
Solutions
impaires
0
TE0
TE1
TE2
Remarque :
La fréquence normalisée Vm = m/2 est le seuil d’apparition ou de disparition d’un mode
u et v > 0 car E(x)  exp(jx) +exp(-jx) donc
 >0 et <0 représente la même solution !
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 34: Les modes guidés (10): cas TE Combien y a –t-il de modes ?
Remarque :
V  0, a, ng, ng,
L’onde se propage avec un vecteur d’onde  suivant z. Cela correspond à une propagation dans un milieu homogène, isotrope d’indice de réfraction apparent na =  / k0. Cet indice vérifie ng < na <nc.
Le guide ne possède qu’une solution (paire) quand le cercle de rayon V est inférieur à /2
 Guide monomode  V < /2
 a < /2  cos(a) ne présente qu’un seul extremum pour x=0 : Mode TE0
Une seconde solution (impaire) existe pour /2 < V < 
 a <   cos(a) présente deux extrema : Mode TE1
Les modes TEm et TMm ont la même fréquence de coupure. Il sont dégénérés.
Dans le cas général :
Le mode m existe pour V  m /2. Le nombre de mode guidés vaut
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 35: Les modes guidés (11): cas TE Les quatre premiers modes TE
Zoom de
la répartition
d’intensité
m=0
m=1
m=2
m=3
Guide d’onde plan
x
z
2a
x
I
2a
2a
2a
I
I
I
+a
-a
Ey(x)
x
Champ électrique Ey(x) associé
aux différents modes TE
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 36: La fibre optique à saut d’indice
n(x)
x
ng
nc
cœur
gaine
gaine
x
y
r
q
nc
ng
2a
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 37: Les modes LP (1)
Le guide est isotrope (pas de différence entre x et y), toutes les polarisations peuvent donc se propager.
Il suffit donc de trouver une base de polarisations linéaires et orthogonales pour les exprimer toutes, par exemple x et y.
Ce sont les modes LP (linearly polarized).
Remarque
Il sont dégénérés 2 fois car ils ont la même constante de propagation.
Les conditions aux limites sont bidimensionnelles
 deux entiers sont nécessaires pour caractériser l’ordre de chacun d’eux
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 38: Les modes LP (2)
Pour un indice ne dépendant que de r, n(r), on cherche des solutions sous la forme :
Fonction scalaire
L’équation de propagation s’écrit (dans un milieu homogène):

Forcement
une constante
On cherche des solutions en séparant les variables
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 39: Les modes LP (3)
Équation de la partie angulaire :
Le milieu étant invariant par rotation, on montre que l = 0, ±1, ±2, ±3, etc…
± l correspond à la même distribution du champ
  Les modes tels que l1 sont dégénérés 4 fois (les deux polarisations et ±l)
  Le mode l=0 est dégénéré 2 fois
Équation de la partie radiale :
Les solutions peuvent être classées en 2 catégories
Les modes guidés : k02nc2 > 2 > k02ng2
  R est une fonction oscillante dans le cœur et décroît dans la gaine.
  2 prend des valeurs discrètes  ce sont les modes guidés.
  Pour chaque valeur de l, il existe des modes guidés notés LPlm(m= 1, 2…). Ces modes sont orthogonaux.
Les modes à fuites : 2 > k02ng2
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 40: Les modes LP (4)
Sans rentrer dans les détails, pour une fibre à saut d’indice :
En supposant la continuité de  et de sa dérivée en r=a
   r < a    fonction de Bessel de première espèce
  r > a    fonction de Bessel modifiée
      Relation de dispersion compliquée
        Cette relation permet de déterminer la constante de propagation guidée .
  Pour l fixé, il existe un nombre fini de solutions de l’équation de dispersion m = 0, 1, 2, 3… Le mode correspondant est noté LPlm
Fréquence normalisée :
Constante de propagation normalisée :
  Paramètres réduits :
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 41: Les modes LP (5)
2.405
3.832
5.520
7.016
Si V < 2.405
la fibre est
monomode
Résolution numérique de l’équation de dispersion
 dans le cas des modes LP, on préfère tracer un réseau de courbes qui donne l’évolution de b en fonction de V pour chaque mode
Nombre de modes
guidés
N=V²/2
Fréquences de coupure de chaque mode
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 42: Exemple d’exercice
a = 30 µm
l = 1.55 µm
nc = 1.5
D = 10-3
34 modes
LP01 : dégénéré 2 fois
LP02 : dégénéré 2 fois
LP03 : dégénéré 2 fois
LP11 : dégénéré 4 fois
LP12 : dégénéré 4 fois
LP21 : dégénéré 4 fois
LP22 : dégénéré 4 fois
LP31 : dégénéré 4 fois
LP41 : dégénéré 4 fois
LP51 : dégénéré 4 fois
x et y
x et y
+
pair et impair
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 43
43
LP02
LP01
2a
x
y
x
y
x
y
LP03
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 44
LP11 pair
LP12 pair
x
y
x
y
impair
impair
2a
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 45
LP21 pair
LP22 pair
x
y
x
y
impair
impair
2a
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 46
LP31 pair
LP31 impair
x
y
x
y
2a
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 47
LP31 pair
LP31 impair
x
y
x
y
2a
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 48: Orthogonalité des modes
si l = l’ et m = m’
si l ¹ l’ ou m ¹ m’
+
+
Un profil d ’intensité quelconque se décompose sur la base des modes propres de la fibre
a´LP01
b´LP02
c´LP03
+
+
Les modes sont orthogonaux au sens du produit scalaire
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)

## Slide 49: Conclusion : Intérêt de la fibre
Performance de transmission
- très faibles pertes ( ~ 0.2 dB/km)
- très grande bande passante ( > 12THz)
- multiplexage possible sur plusieurs canaux
Mise en œuvre
- faible poids
- faible taille (gaine ~quelques centaines µm)
Sécurité électrique
- isolation totale entre terminaux
- insensibilité aux parasites électriques (n’en crée pas !)
- possibilité d’utilisation en ambiance explosive
- applications médicales
Inviolabilité
- difficile d’intercepter le signal
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P1) (R. Gabet)