## Slide 1: 4TE03 – Communications Optiques Propagation dans les fibres (TH1) Effets linéaires et non linéaires (TH2) Capteurs à fibre optique Distribués (TH3)
Renaud GABET (bureau 3D41)
Département Communications et Electronique (ComElec)
Email : renaud.gabe@telecom-paris.fr

## Slide 2
Préambule
Ce cours n’a pas vocation à présenter toutes les techniques existantes
Ce cours ne dure que 1h30
Ce cours vise à introduire différentes techniques instrumentales qui peuvent être utilisées de manière différentes à ce qui est présenté ici
La plupart de ces techniques sont également utilisés dans l’univers des Télécom
05/03/2025
1
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 3
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Plan
Introduction
  Contexte des capteurs à fibre
  Capteurs ponctuels / Distribués
  Principe de la réflectométrie à fibre optique
  Paramètres métrologiques
  Influence de la résolution spatiale
  Diffusion spontanée ou distribuée
  OTDR de base
DAS : Distributed Acoustic Sensor
  -OTDR : Détection directe
  -OTDR : Détection Cohérente Homodyne + Dét. Directe
  -OTDR : Détection Cohérente Homodyne + Dét. Equilibrée (Hybrid 180°)
  -OTDR : Détection Cohérente Hétérodyne + Dét. Equilibrée (Hybrid 180°)
  Traitement des données : récupération de la phase Logicielle
  -OTDR : Détection Cohérente Hétérodyne à diversité de phase (Hybrid 90°)
  Coherent Fading
  Polarization Fading : Dual Hybrid 90°
  Traitement des données : du -OTDR au -OTDR : Longueur de jauge
Sources principales :
Hartog, A.H. An Introduction to Distributed Optical Fibre Sensors, 1 ed.; CRC Press: 2017.
Travaux et soutenances de Thèse de V. Lanticq & P. Clément à TP
Travaux Post-doctoraux de A. Chedid à TP
OFDR : Optical Frequency Domain Reflectometry
Principe de la mesure
Principe mathématique
Performances et inconvénients (linéarité du balayage et cohérence du laser)
Raman-OTDR : Distributed Temp. Sensor
Principe de l’effet Raman (vu part.2)
Sensibilité à la température
Montage élémentaire
Applications et performances
B-OTDR : Brillouin – OTDR
La diffusion Brillouin Spontanée (vu part.2)
La diffusion Brillouin Stimulée (vu part.2)
Modélisation d’un spectre spontané
Sensibilité à la Température et à la Déformation
Performances
BOTDR avec mélange Haute Fréquence Actif
BOTDR nouvelle génération : Fibre de réf. active
Traitement des données
Performances de mesures
Limitation de la portée
Discrimination Température / Déformation
05/03/2025
2

## Slide 4
  Cable de puissance et Energies marines
  Pipeline pour Pétrole et Gaz
  Surveillance temps reel des structures
  Sismique
  Application pour la surveillance de la santé des structures
  Sensibilité a divers paramètres:
  Nombreux avantages par rapport aux capteurs ponctuels traditionnels:
Portée de mesure, précision
Mesures distribuées, continue / Multiplexage des sondes
Instrumentation passive et compatibilité Electro-Magnétique (CEM),
Performances en adéquation avec les besoins de l’industrie
Faible intrusivité par rapport aux capteurs traditionnels
  Technologie mature et un marché en constant essort
  Mesures physiques : température, déformation, pression…
  Mesures chimiques : mesure de pH
  Mesure biomédicales : % de glucose
  Mesures sismiques
1. Introduction
Contexte des applications des Capteurs à Fibre Optique
05/03/2025
3
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 5
1. Introduction
Capteurs ponctuels / Capteurs Distribués
Capteurs Ponctuels (<10cm)
Capteurs Longue base
Capteurs distribués
Capteurs continûment sensibles
  Plus de zones mortes
SNR(z) dépend uniquement des pertes dans la fibre (0,2dB/km) (en fait pas que si effets non-linéaires)
  Longue portée, multiplexage : plusieurs dizaines de milliers de points de mesures
05/03/2025
4
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 6
1. Introduction
Capteurs ponctuels / Capteurs Distribués
Optimisation du SNR
Mesure localisée unique
Capteurs Ponctuels
Capteurs distribués
Capteurs ponctuels multiplexés en echelle
Capteurs ponctuels multiplexés en reflexion
transmet tour à tour la lumière de
la sonde devant chacun des capteurs,
La lumière modulée de chaque capteur est
collectée par une fibre de retour
La lumière de la sonde se déplace vers chaque des capteurs
une partie de son énergie est modulée et réfléchie vers l’interrogateur.
Position des mesurandes bien définies
Difficile de faire un maillage fin ou des cartographies sans connaissances a priori
Difficilement reconfigurables
Maillage fin et ajustable
Profil spatial continu
Big Datas
05/03/2025
5
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 7
Capteurs distribués
Capteurs ponctuels multiplexés
  Maillage grossier
  Maillage fin
Profile à mesurer
1. Introduction
Capteurs ponctuels / Capteurs Distribués
Evènements non mesurés, maillage insuffisant
Nombreux capteurs  Coût et complexité ↗
05/03/2025
6
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 8
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Utilisation de fibres optiques monomodes,
Mesure possible de différents phénomènes physiques
(Pertes optiques, Ondes acoustiques, Température, Défomation, Polarisation…).
Surveillance sur de longues distances(> 50 km)
Mesures relatives
Utilisation de fibres optiques multimodes,
Insensibilité à la déformation,
Surveillance sur de courtes distances (≈ 30 km),
Processus d'étalonnage sensible aux pertes qui doit être répété pour une surveillance à long terme,
Utilisation de fibres optiques monomodes,
Sensibilité à la fois à la temperature et aux déformations,
Mesures longues distances (> 50 km),
Fiable en cas de pertes optiques, forte stabilité pour une surveillance à long terme
Mesures absolues
1. Introduction
Principe de la réflectométrie à fibre optique
Backscattering | Sensed parameters | Technology
Rayleigh (elastic = conservation de l’énergie) | Optical losses / Acoustic waves | OTDR / DAS
Raman (inelastic) | Temperature | DTS
Brillouin (inelastic) | Temperature / Strain | DTS / DSS
Remarque : l’énergie rétrodiffusée dans le bon angle dans la fibre est très
faible (~0,1 à 1%) et est ré-atténuée sur le trajet retour
05/03/2025
7

## Slide 9
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Spatial resolution | 1 m to 10 m
Spatial sampling | 0.1m to 10 m
Measurement time | 1 min to 30 min
Optical budget | 10 dB to 20 dB
1. Introduction
Paramètres métrologiques (courants) pour les capteurs à fibre optique
Gaussian distribution
 Besoin de moyenner pour réduire l’erreur de mesure
Noise floor
Optical Budget
0.2 dB / km
at 1550nm
Correspond aux pertes maximales que peut supporter l’interrogateur avec le signal soit dans le bruit de mesure de l’interrogateur  Portée de mesure
Résolution spatiale : longueur d’interaction de la lumière avec la fibre  = ½Taille de l’impulsion optique : Timpulsion 10ns  Resspatiale1m
Echantillonnage spatial : Plus petit intervalle spatial de mesure  dépend de la vitesse d’échantillonnage de l’acquisition
Range
Jusqu’à 100km
Fonction du budget optique
Tx de répétition des impulsions  limite la BP
05/03/2025
8

## Slide 10
Amplitude vraie
Amplitude mesurée
z << Res
Mesure très sous estimée
(10% de la valeur vraie)
z = Res
Mesure sous estimée
(80% de la valeur vraie)
z ~ 2Res
Mesure Correcte
1. Introduction
Influence de la resolution spatiale
05/03/2025
9
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 11
La diffusion optique spontanée :
Les propriétés optiques du milieu ne changent pas au cours du processus.
Normalement à de faibles niveaux d’intensité lumineuse incidente
Provoquée par les fluctuations de la mécanique quantique, de la chaleur et de la densité optique dans le milieu.
La diffusion optique stimulée :
Les propriétés optiques du milieu sont altérées par l'interaction avec la lumière incidente.
Généralement à une intensité plus élevée,
Les fluctuations des propriétés du matériau sont induites par la lumière incidente elle-même.
Chacun de ces principes de diffusion est unique et utile dans la détection distribuée par fibre optique et sera discuté en fonction de l'utilité et des performances dérivées de leur utilisation dans de nombreux domaines.
1. Introduction
Diffusion spontanée ou stimulée
05/03/2025
10
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 12
Barnosky M. K., Jensen S.M., « Fiber waveguides : a novel technique for investigating attenuation characteristics », Applied Optics, 15-9, 2112- 2115, 1976.
1. Introduction
OTDR de base : Optical Time Domain Reflectometry
Coeur
Gaine
Générateur d’impulsion
EOM
Circulateur
Impulsion Sonde
Signal
Processing
DAQ
Photodiode
LASER
Incohérent
Lcohérence << Lpulse
05/03/2025
11
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 13
=
Energie d’une impulsion Dirac se propageant le long de la fibre :
= facteur d’atténuation linéique ~4.34.103 dB/km
= atténuation due à la perte par absorption
et à la perte de diffusion de Rayleigh
Accumulation des pertes de 0 à z
Energie diffusée dans toutes les directions par un élément dz à la distance z au passage de l’impulsion
=
= Coefficient diffusion-pertes Rayleigh
dans ttes les directions
L’énergie dEBS(z,z+dz) rétrodiffusée vers l’entrée de la fibre sur le détecteur par l’élément dz est :
=
Accumulation des pertes Aller-Retour de 0 à z
= Part de l’énergie rétrodiffusée ds la fibre
= efficacité de la collecte
= temps mis par l’impulsion pour parcourir dz ds les deux sens
 L’écart dt de l’énergie rétrodiffusée par l’élément dz est pour une impulsion Dirac:
Car
 Puissance reçue sur le détecteur à l’instant t = 2z/vg
Si  et indépendants de z
 Décroissance de P en exponentielle pure
1. Introduction
OTDR de base : Quelques équations
05/03/2025
12
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 14
2L1, 21
A la sortie après un Aller-Retour sur un oscilloscope
l, 
Tréel=2-1
Points réflecteurs = miroirs
=P=100ns  l =20m
Longueur de fibre L, temps de propagation 
Remarque :
On néglige les phénomènes de dispersion
Et d’atténuation
L1, 1
l, 
L2, 2
l, 
Sur un Aller simple

l, 
A la sortie après un Aller-Retour sur un oscilloscope
2L1, 21
l, 
2L2, 22
Tmesuré= 2Tréel = 2(2-1)
Après réflexion à la sortie de la fibre :
 La durée des impulsions , ne change pas!
 L’écart entre impulsion Tmesuré est doublé!
0
Le pouvoir de résolution est défini comme la capacité à discerner deux points réflecteurs. Si on rapproche les deux points réflecteurs :
Limite de détection Tmesuré= 2(2-1) >  = P
2L2, 22
Tréel = 2-1
L1, 1
L2, 2
l, 
Longueur de fibre L, temps de propagation 
Sur un Aller simple
Limite de détection Tréel= (2-1) > /2 = P/2
En OTDR, le pouvoir de résolution spatiale est égal à la moitié de la largeur d’impulsion:
 P = 100ns  Res=10m

1. Introduction
OTDR de base : Lien entre résolution spatiale et largeur d’impulsion
2L2, 22

## Slide 15
Soudure
Connecteur
Pincement
Fin
Pente=pertes
Plage dynamique = f(timpulsion, Pimpulsion et sensibilité de la photodiode)
Si Pimpulsion ou timpulsion ↗  SNR ↗  Portée ↗ mais Resspatiale ↘
Si timpulsion ↘  Resspatiale ↗ mais SNR ↘  Portée ↘
 COMPROMIS
⚠ Pimpulsion < PThreshold NonLinéaire
⚠ Les impulsions courtes nécessitent un dispositif DAQ plus rapide et une photodiode à bande passante plus large.  Résolution mm = DAQ avec une bande passante de plusieurs dizaines de GHz  Luna OBR4600  Prix ↗ ↗
1. Introduction
OTDR de base : Dans le commerce
 Pulse 3ns, Moyennage 3min
 30cm à 200m
Modèle commercial
(de 200 à 15000Euros)
05/03/2025
14
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 16
2. Capteurs Rayleigh : DAS
« Distibuted Acoustic Sensor »
Quelques techniques ou dénominations proches ou identiques:
C-OTDR : Cohérent-OTDR
DVS : Distributed Vibration Sensor
Phase-OTDR ou -OTDR ou -OTDR
05/03/2025
15
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 17
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Générateur d’impulsion
EOM
Circulateur
Impulsion Sonde
Signal
Processing
DAQ
Photodiode
LASER
Incohérent
LASER
Cohérent
Modulateur
Electro-Optique
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Détéction directe
A 1 instant donné, si cohérence> P, on détecte des interférences intra-impulsion à 1 endroit de la fibre :
 SI l’environnement de la fibre ne change pas : Relation de phase entre centres diffusants stable mais aléatoire!
Impulsion
=
Lième km
Centres
diffuseurs
Interférences très sensibles au déphasage
 Capteur!
  Pression, déformations
  Vibrations de la fibre
  Ondes acoustiques environnantes…
Interf. constructives ou destructives aléatoires!
 Coherent fading!  Zones aveugles
Healey, P. « Fading in heterodyne OTDR ». Electronics Letters 20, no 1 (janvier 1984): 30‑32.
Lcohérence >> Lpulse
05/03/2025
16

## Slide 18
Générateur d’impulsion
EOM
Circulateur
Impulsion Sonde
DAQ
LASER
Cohérent
OL
Sig
Photodiode
Coupleur
Signal
Processing
EDFA
Filtre ASE
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Détéction Cohérente Homodyne + Détection directe
On retrouve
On ne retrouve pas directement
contient le bruit de phase du laser
aveugle le détecteur
Un bras du coupleur avant le détecteur n’est pas utilisé
 perte de 3dB de signal
 On mélange le signal avec une fraction du laser à la même fréquence
On ajoute un EDFA pour compenser la perte de puissance
On filtre le bruit ASE ajouté par l’EDFA
06/03/2025
17
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Lcohérence >> LAller-Retour

## Slide 19
Balanced PD  Coupleur Hybride 180°
Générateur d’impulsion
EOM
Circulateur
DAQ
LASER
Cohérent
OL
Sign
Signal
Processing
Impulsion Sonde
EDFA
Filtre ASE
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Détéction Cohérente Homodyne + Détection équilibrée (Hybrid 180°)
Suppression du fond continu
Gain de 3dB / détection directe
On retrouve
On ne retrouve pas directement
contient le bruit de phase du laser
Spectralement, se superpose au bruit ambiant basse fréquence
 On ajoute une détection équilibrée
05/03/2025
18
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 20
Générateur d’impulsions
EOM
Circulateur
DAQ
LASER
Cohérent
OL
Sig
Balanced PD
Signal
Processing
Impulsion Sonde
EDFA
Filtre ASE
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Détéction Cohérente Hétérodyne + Détection équilibrée (Hybrid 180°)
On décale en fréquence OL et Sig. avec un Modulateur Acousto-Optique
Suppression du fond continu
Gain de 3dB / détection directe
On retrouve
Spectralement, on se décale par rapport au bruit ambiant : SNR ↗ et sensibilité ↗
On ne retrouve pas directement
contient le bruit de phase du laser
AOM
#
0
0+IF
Filtre élec.
Passe-Bande
Détection
d’enveloppe
On ajoute un filtre autour de puis une détection d’enveloppe
05/03/2025
19
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Les variations de
se retrouvent décallées autour de la porteuse qui est ensuite filtrée par la dét. d’env.
Le signal utile module une porteuse de fréquence

## Slide 21
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Traitement des données : Récupération de la phase  logicielle
Le signal sur le détecteur s’exprime comme :
But : Retrouver le signal analytique :
05/03/2025
20
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 22
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Traitement des données : Récupération de la phase  logicielle
Transformée de Hilbert (déphaseur /2) :
Transformée de Fourier :
Formules Trigonométriques:
Filtrage Passe-Bas
⚠  doit rester dans un quadrant trigo, sinon indétermination sur 
Jialin Jiang et al., «Coherent Kramers-Kronig Receiver for Φ-OTDR », J. of Light. Tech, vol. 37, no. 18, Sept.15, 2019, 4799
Rapide, simple et économique
On re-crée le sinus aux endroits où le cosinus est petit (I(t) proche de 0!) Bruit
TF-1
TF
0

Spectre
Complexe
Possibilité de filtrage et réduction du fading cohérent
Y. Wu, Z. Wang, J. Xiong, J. Jiang, S. Lin and Y. Chen, "Interference Fading Elimination With Single Rectangular Pulse in Φ -OTDR," in Journal of Lightwave Technology, vol. 37, no. 13, pp. 3381-3387, 1 July1, 2019
Remarque : réalisable Electroniquement en prélevant le cosinus depuis le signal Acousto Optique
AOM
05/03/2025
21

## Slide 23
Générateur d’impulsions
EOM
Circulateur
LASER
Cohérent
Signal
Processing
Impulsion Sonde
EDFA
Filtre ASE
AOM
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Détéction Cohérente Hétérodyne à diversité de phase (Hybrid 90°)
Récupération de la phase  matérielle
0°
180°
0°
180°
Hybrid 90°
/2
0°
180°
0°
180°
DAQ
On retrouve  entièrement
Coût du matériel ↗ : 4 détecteurs, carte d’acquisition 2 entrées synchrones, BP du détecteur et de l’électronique ↗
Quantité de données ↗
Subsiste le fading de polarisation
Random
Pol.
Random
Pol.
Sign
OL
Contrôleur Polar.
05/03/2025
22
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 24
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Effet aléatoire: ↗ la largeur spectrale de l’impulsion moyenne les interferences et réduit le fading cohérent
 Absent avec OTDR classique vu précédemment mais perte de l’information sur la phase
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Coherent Fading : Quelques solutions
Effet interférométrique : dépend de la fréquence de la source
 brouillage de franges
Enregistrement multiples à fréquence fixe
Enregistrement multiples à fréquence variable
M. D. Mermelstein et al. "Rayleigh scattering optical frequency correlation in a single-mode optical fiber," Opt. Lett. 26, 58-60 (2001)
Traces statistiquement indépendantes ssi
Ex : =100ns ( =10MHz
Source multi-longueur d’onde, balayage en fréquence de la source, Traitement du signal, etc.
Allongement temps de mesure
 Répétable à court terme
Il existe également des methodes numériques de filtrage pour diminuer le fading coherent
   Filtrage  Débruitage par Ondelettes
  Intégrale de Fourier.  SERM (spectrum Extraction and Remix (Wu et al., « Interference fading elimination with single rectangular pulse in OTDR », JLT
  Vol.37 no. 13 July 2019 »
05/03/2025
23

## Slide 25
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Polarization Fading
Yang, Guangyao et al. “Polarization fading elimination in phase-extracted OTDR for distributed fiber-optic vibration sensing.” 2016 21st OptoElectronics and Communications Conference (OECC) held jointly with 2016 International Conference on Photonics in Switching (PS) (2016): 1-3.
Si   Interférences nulles  Polarization Fading (effet similaire au Coherent Fading)
Or, la polarization de est aléatoire!
Intensité
rétrodiffusée
Phase
récupérée
05/03/2025
24
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Remarque :
On décompose la polarisation de la lumière en deux polarisations rectilignes orthogonales entre elles, notées s du mot allemand « senkrecht » et p du mot allemand « parallel ». La polarisation s est perpendiculaire au plan d'incidence, et la polarisation p est contenue dans ce plan.

## Slide 26
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Générateur d’impulsion
EOM
Circulateur
LASER
Cohérent
OL
Sign
Impulsion Sonde
EDFA
Filtre ASE
AOM
Signal
Processing
DAQ
PBS
PBS
//

//

2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Poarization Fading : Quelques solutions
-OTDR : Dét. Coh Hétérodyne à diversité de phase & Polarisation (Dual Hybrid 90°)
Random
Pol.
Fixed
Pol.
Fibre a maintien
De polarisation
Hybrid
90°
Sign 
OL 
Hybrid
90°
Sign //
OL //
Dual Hybrid 90°
On retrouve  entièrement
Plus de Fading de polarisation
Coût du matériel ↗ ↗ : 8 détecteurs, carte d’acquisition 4 entrées synchrones
Quantité de données ↗ ↗
Remarque : tous les précédents montages cohérents peuvent être adaptés en diversité de Polarisation
05/03/2025
25

## Slide 27
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Poarization Fading : Quelques solutions
-OTDR : Dét. Coh Hétérodyne à diversité de phase & Polarisation (Dual Hybrid 90°)
Intensité
rétrodiffusée
Phase
récupérée
DAS sans diversité de polarisation
DAS avec diversité de polarisation
05/03/2025
26
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 28
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Trait. des données : du -OTDR au -OTDR
3km
5km
Synthétiseur 
Interrogateur
Stretcher 60m
1) Réponse Brute à 1 impulsion
fimpulsion < 13kHz (8km*2  80µs~1/13kHz)
Distance (m)
Amplitude (a.u.)
2) Réponse brute
à N impulsions
Distance (m)
Temps (s)
Amplitude (a.u.)
3) Extraction de l’amplitude:
Distance (m)
Temps (s)
Amplitude (a.u.)
4) Filtrage Passe-Haut
Pour chaque position
Temps (s)
Distance (m)
Amplitude (a.u.)
Stretcher
 L’amplitude permet de localiser les évènements !
05/03/2025
27
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 29
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Phase « unwrapped »
Distance (m)
Temps (s)
Besoin de dérouler la phase!
 Fonction Unwwrap!
Phase (rad)
Distance (a.u.)
0

-
(x) extraction brute
Phase brute sans traitement
-5
-5
(x) Unwrapped
⚠
Pb Phase extraite
 [-,] !!!
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Trait. des données : du -OTDR au -OTDR
⚠
Pb cumul des variations de phase à partir d’un événement
Distance (m)
Temps (s)
L=Ljauge
Ln
Ln-Ljauge
-OTDR
Mise en evidence uniquement des variations de phase :
Distance (m)
Temps (s)
-OTDR
05/03/2025
28
Remarque : un filtre passe haut permet de supprimer l’accumulation régulière de phase lors de la propagation suivant z et de ne voir que les variations

## Slide 30
Distance
Distance
Ln -Ln-Ljauge
Ln
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Lien entre Longueur jauge et Résolution Spatiale
Remarque : Ljauge > Lpulse sinon on soustrait des valeurs de phase intra-impulsion donc corrélées !  Non-linéarités
Phase cumulée
Ljauge
Ljauge
Ljauge
Ljauge
(Résspatiale finale = Ljauge )
> (Lpulse/2 = Rés. de base)
Ljauge agit comme une "fenêtre" d'observation, un filtre ou une moyenne sur une certaine distance
La largeur d’impulsion fixe la résolution spatiale théorique minimale.
La longueur de jauge peut dégrader cette résolution si elle est plus grande que la résolution définie par l’impulsion.
Lperturbation

## Slide 31
Dans un DAS, la déformation le long de la fibre optique provoque un déphasage du signal rétrodiffusé.
Ce déphasage est mesuré en comparant les interférences intra-impulsion de la lumière rétrodiffusée sur une certaine distance Ljauge .
On souhaite une relation linéaire entre  et la déformation !
En pratique, on prend Ljauge,  2 Lpulse
la zone d’intégration est suffisamment large pour que les contributions de l’impulsion soient bien séparées
Relation linéaire entre  et la déformation 
Pour que la relation entre la déformation et le déphasage soit linéaire, il faut que le système puisse "moyenner" correctement les variations de phase sur la longueur de jauge, sans introduire de non-linéarités dues à des interférences ou des effets de bord.
. Si Ljauge = Lm-Ln  Lpulse , les signaux rétrodiffusés provenant des deux extrémités de la jauge se chevauchent partiellement.
Interférences complexes
La contribution de la partie commune n’est pas la meme pour chaque intérférences intra-impulsion
 Non-linéarités dans la mesure du déphasage.
Ln
Lm
Variation de phase à une distance donnée
Resspatiale=Lpulse/2
distance
Temps
Cartographie de phase cumulée
Lpulse = zone contribue à la rétrodiffusion pour un instant donné
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Impact de la longueur de jauge sur la linéarite entre  et 
Contrainte supplémentaire, le déphasage entre deux points d’échantillonnage spatial  2

## Slide 32
Largueur vraie de la perturbation
60m
Résolution spatiale
10m = 100ns
Pas
d’échantillonnage
2,45m
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Trait. Des données : -OTDR ou DAS
Zoom traces horizontales
Zoom traces verticales
05/03/2025
31
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 33
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Influence de la longueur de jauge sur la resolution spatiale
Ljauge
Zone de perturbation
Résolution spatiale
10m = 100ns
Ljauge
Amplitude 
Réponse légèrement non linéaire
La linéarité s’améliore si Ljauge ↗
05/03/2025
32
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 34
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Ljauge
Ljauge
Ljauge influe sur la résolution finale au delà de la longueur de l’impulsion
Si Ljauge < Limpulsion :
  Réponse non linéaire de  par rapport à la déformation 
Si Ljauge > Limpulsion :
  La résolution spatiale se dégrade
  La linéarité s’améliore
    Compromis!
    Optimum usuel : Ljauge = 2 Limpulsion (Voir Hartog p266)
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
-OTDR : Influence de la longueur de jauge sur la resolution spatiale
05/03/2025
33

## Slide 35
2. DAS : Distributed Acoustic Sensor
Conclusion
Quelle est la configuration optimale?
 Aucune!
 Une histoire de compromis!
      Portée
      Résolution spatiale
      Fréquence de répétition
      Coût des équipements
      Complexité des équipements
      Quantité de données, rapidité de traitement
      Temps réel?
       Un application, une solution!
05/03/2025
34
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 36
3. OFDR
« Optical Frequency Domain
Reflectometry »
05/03/2025
35
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 37
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
Circulateur
Tunable
Laser
OL
Sign
Signal
Processing
DAQ
Sur un analyseur de spectre,
chaque fréquence correspond
à une distance donnée!
3. OFDR : Optical Frequency Domain Reflectometry
Principe
FMCW Laser :
Frequency Modulated Continuous Wave
 Modulation directe ou externe
F
f
Tmod
t
F
f
Tmod
t

Différence Temps de parcours entre OL et Sign
= constante!
fbeat = Diff. fréquence entre OL et Sign sur le détecteur à z donné
= constante ∀ l’instant!
OL
Signal
05/03/2025
36

## Slide 38
OL:
= Réflectivité au point
Signal:
Sur le détecteur
Après TF, sur un ASE:
3. OFDR : Optical Frequency Domain Reflectometry
Lien Fréquence / Distance
05/03/2025
37
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 39
3. OFDR : Optical Frequency Domain Reflectometry
Performances : Résolution, Portée
Pour améliorer la Rés. à  cst, il faut augmenter l’excursion fréquencielle F!
Résolution spatiale
Portée  Cohérence :
dépend de la cohérence de la source
0 au début du capteur
↗ qd z ↗ (  se rapproche du temps de cohérence du laser)
Besoin d’une grande cohérence pour allonger la portée  Prix ↗
Fréquence Max
Si L=1km, Res = 10cm, F=1GHz
Si Tmod = 10µs  Fbeat max = 1GHz
Si Tmod = 10ms  Fbeat max = 1MHz
Compromis
temps de mesure / BP matériel
Linéarité du balayage
La linéarité est essentielle pour conserver la résolution optimale
 Complexe si F élevée
Thèse Guillaume Arpison, 2021
05/03/2025
38
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 40
Grande résolution accessible (jusqu’à 10µm)
pour des bandes passantes faibles des détecteurs et DAQ  Faible coût
Mais
Nécessité d’un laser très cohérent pour allonger la portée et conserver la résolution  Prix ↗
Difficulté d’un balayage linéaire pour de grandes portées  Prix ↗
En pratique pour des raisons de prix, l’OFDR est plutôt réservé aux
courtes portées (<1km) et
grandes résolutions (<1m)
3. OFDR : Optical Frequency Domain Reflectometry
Conclusion
05/03/2025
39
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 41
4. Capteurs Raman : DTS
« Distributed Temperature Sensor »
05/03/2025
40
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 42
Dakin. J.P. et al. 1985. 3rd Intern. Conf. On Optical Fiber Sensors, San Diego
Effet Raman : Interaction entre un photon incident et les vibrations moléculaires du milieu
  La vibration moléculaire provoque une fluctuation de la polarisation du milieu à la fréquence vibrationnelle
  Dépend du milieu
  Diffusion inélastique (variation de la fréquence rétro-diffusée
4. Raman-OTDR
Principe de l’effet Raman
Etats virtuels
E1
E2
E3
E4
Raman Stokes
  Le photon excite la molécule et perd de l’énergie
  Le photon diffusé perd de l’énergie
  Sa fréquence diminue
Raman Anti-Stokes
  Cette fois c’est l’énergie vibrationnelle des molécules qui est transférée au photon diffusé
05/03/2025
41
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 43
4. Raman-OTDR
Principe de l’effet Raman : Sensibilité à la température
Seule la puissance portée par l’onde Anti-Stokes rétrodiffusée est fortement dépendante de la Température
 Capteur : mesure du rapport de puissance Stokes/Anti-stokes
La température fait varier :
La fréquence Raman
La largeurs des pics
L’amplitude des pics
 En pratique ce sont les variations d’amplitude des pics qui sont utilisées pour mesurer T°
Effet faible  Besoin de fortes puissances < Seuils Brillouin et Raman stimulés
Remarque : Le Raman Stimulé ne peut être utilisé pour mesurer la température car il ne répond pas à la statistique de Bose-Einstein
05/03/2025
42
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 44
Photodiode
Stokes
Photodiode
Anti-Stokes
DAQ
DAQ
Signal
Processing
Digital
Averager
Laser
Impulsionnel
Dichroic
Coupleur
Cellule de référence
4. Raman-OTDR
Montage élémentaire
Bien sur, d’autres montages plus ou moins sophistiqués ont depuis été proposés
05/03/2025
43
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 45
Applications :
Surveillance de pipeline (fuites)
Optimisation des performances des puits de pétrole
Détection des incendies
Contrôle des câbles électriques de puissance
Performances : dépend énormément de la configuration et notamment du temps de mesure
Res = 1m, T= 1°C, Portée = 25km, temps de mesure 90s
Res = 1m, T= 0,1°C, Portée = 20km, temps de mesure 60min
…
4. Raman-OTDR
Applications et performances
05/03/2025
44
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 46
5. Capteurs Brillouin
BOTDR, BOTDA…
05/03/2025
45
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 47
Bruit
ambiant
Onde acoustique
propagative
Fibre optique
Apparition d’un réseau d’indice mobile!
Effet Elasto-Optique : nindice = f (EContraintes)
Diffusion sur le réseau d’indice mobile!
 Effet Doppler : Onde réfléchie et décalée en fréquence!
Effet Brillouin :
Fibre optique
t
t = 10ns  L=1m
Impulsion optique
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
La diffusion Brillouin spontanée
Horigushi, T., and M. Tateda, 1989, J.L.T. 7:8: 1170-1176
05/03/2025
46
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 48
B  11GHz
R  qq 10 THz
Analyse spectrale !
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
La diffusion Brillouin spontanée
05/03/2025
47
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 49
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
La diffusion Brillouin spontanée : exemple de mesure
Bobine de fibre enroulée autour
d’un cylindre en aluminium
avec différentes tensions
Zoom sur le pic principal
Rétrodiffusion Brillouin dans une fibre
Multimode Acoustique (LEAF)
Décalage en fréquence variant
en fonction de la tension
05/03/2025
48
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 50
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Modélisation d’un spectre Brillouin Spontané : Principe de la méthode
Or, durée de vie des phonons acoustiques  Spectre Lorentzien
Connaître les données d’entrée et  Mesure de l’indice et des concentrations de dopants
Calculer
  Modes optiques :
  Modes acoustiques :
Calculer l’efficacité Brillouin
  Fibre monomode acoustique
avec
Fibre multimode acoustique
Kobyakov 2005, Opt. Exp. 13(14)
05/03/2025
49
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
 Cf. cours Ch1 Fibre optique

## Slide 51
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Modélisation d’un spectre Brillouin Spontané : Exemple de calculs SMF28 et LEAF
et
05/03/2025
50
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 52
L’intensité IB et la fréquence B de la diffusion Brillouin sont toutes les deux sensibles à la température et la déformation [1,2] :
[1]. Sikali, Yolande. « Capteurs à fibres optiques répartis par effet Brillouin: séparation de la dépendance à température et à la déformation ». Thèse, Télécom ParisTech, 2012.
[2]. Parker, T. R., M. Farhadiroushan, V. A. Handerek, et A. J. Rogers. « Temperature and Strain Dependence of the Power Level and Frequency of Spontaneous Brillouin Scattering in Optical Fibers ». Optics Letters 22, no 11 (1 juin 1997): 787.
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Sensibilité à la temperature et à la déformation
et faibles Intensité peu utilisée
Les B-OTDR standard mesurent généralement la décalage en fréquence :
avec
05/03/2025
51
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)
 Problème : 1 équation / 2 inconnues!
Indétermination sur l’origine T et/ou 

## Slide 53
Interrogateurs Brillouin | Résolution spatiale/ Portée | Répétabilité à 2σ
B-OTDA * * From Omnisens datasheets | 50 cm / 5 km 1 m / 10 km 5 m / 50 km | 15 με / 0.75 °C 7 με / 0.35 °C 16 με / 0.8 °C
B-OTDR * * From FEBUS Optics datasheets | 1 m / 10 km 5 m / 50 km | 6 με / 0.3 °C 13 με / 0.65 °C
B-OTDA | B-OTDR
Double ended | Single ended
Spatial resolution up to cm | Spatial resolution up to m
Pour la surveillance de la santé des structures longues distances :
La résolution spatiale n'est pas une fonctionnalité clé.
Le single-ended est la meilleure méthode pour avoir un suivi fiable après la mise en place de la fibre sur la structure.
B-OTDR est plus approprié pour les applications industrielles
Auto-référencée
Acces 1 seule extrémité
Grande répétabilité (2%)
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Performances
05/03/2025
52
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 54
  Pour le ramener en bande de base, on utilise un synthétiseur de fréquence, qui va permettre, par détection d’enveloppe, de reconstituer le spectre de gain Brillouin de la fibre.
        On balaye IF pour décrire le spectre
        Montage haute fréquence : Détecteur, Mixer, Synthétiseur 11 GHz
        Complexe à mettre en œuvre et peu robuste
Générateur d’impulsions
AOM
LASER
Cohérent
OL
Sig
Impulsion Sonde
EDFA
Filtre ASE
#
0
(Anti-Stokes Spont.)
(Stokes Spont.)
Brillouin Spont.
11GHz
1 GHz bandwidth
DAQ
Synthétiseur de fréquence
MIX
Filtre élec.
Passe-Bande
IF
Détection
d’enveloppe
Signal
Processing
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
B-OTDR Traditionnel avec mélange Haute Fréquence actif
Montage traditionnel :
  Le battement entre les deux ondes au niveau du PD est à des hautes fréquences
05/03/2025
53
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 55
Générateur d’impulsions
AOM
LASER
Cohérent
OL
Sig
Impulsion Sonde
EDFA
Filtre ASE
#
(Anti-Stokes Spont.)
(Stokes Spont.)
Brillouin Spont.
1GHz
DAQ
Filtre élec.
Passe-Bande
90MHz – 1GHz
Détection
d’enveloppe
Signal
Processing
Référence Fiber
Boite
Isolée
Thermiquement
PT100
Thermistance
Stimulated
Stokes Brillouin
Génération d’effet Brillouin Stimulé dans une fibre de référence
La fibre de référence et la fibre sous test ne sont pas du même type 
Réduction de la BP de l’électronique (Rayleigh et Anti-stokes sont rejetées hors du filtre)
Réduction des couts
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
B-OTDR Nouvelle génération : B-OTDR avec fibre de référence active
05/03/2025
54
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 56
D.A.Q and processing
Acquisition électrique
du signal
Numérisation du signal
1 GHz bandwidth
2 GS/s acquisition rate
Fast Fourier Transform
Fit parabolique pour détermination de la fréquence Brillouin
Conversion de la fréquence en Température ou Déformation
Calcul parallélisé pour mesure rapide
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
B-OTDR Nouvelle génération : Traitement des données
05/03/2025
55
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 57
La parallélisation des calculs permets d’augmenter la vitesse du B-OTDRs de plus de 60fois
* According IEC 61757-2-2 from SEAFOM MSP-01 document
Calcul parallélisé pour mesure rapide
Parabolic fitting and central Brillouin frequency calculation
[62]. Lanticq, Vincent. DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE DE MESURE REPARTIE PAR DIFFUSION BRILLOUIN. FR3043457, issued 12 mai 2017.
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
B-OTDR Nouvelle génération : Performances de mesures
05/03/2025
56
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 58
La puissance rétrodiffusée collectée par l’interrogateur depend des pertes optiques α :
Les mesures à longue distance dégradent la répétabilité
Distance | > 100 km
Temps de mesure | 10-20 min
Résolution Spatiale | 5 – 10 m
Répétabilité en température | 1.5 °C – 4 °C
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Limitation de la portée : Influence des pertes sur la répétabilité
05/03/2025
57
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 59
L’apparition de SBS limite la puissance premise (déplétion de la puissance pompe)
L’automodulation de phase due à l’effet Kerr élargit le spectre de l’impulsion optique:
Augmenter la puissance de l’impulsion ne permet pas d’augmenter la portée :
La distorsion du spectre Brillouin rétrodiffusé depend de la distance à l’interrogateur
Augmenter la puissance de l’impulsion pompe ne permet pas d’augmenter la portée
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Limitation de la portée : Phénomènes non linéaires
05/03/2025
58
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 60
Alahbabi, M. N., Y. T. Cho, et T. P. Newson. « Simultaneous Temperature and Strain Measurement with Combined Spontaneous Raman and Brillouin Scattering ». Optics Letters 30, no 11 (1 juin 2005).
Mesures B-OTDR sur different types de cables :
Double mesure de rétrodiffusion Raman et Brillouin
Décalage Fréquence Brillouin
Intensité Raman anti-Stokes
Déformation réelle
Mohamad, Hisham, K. Soga, et B. Amatya. « Thermal Strain Sensing of Concrete Piles Using Brillouin Optical Time Domain Reflectometry ». Geotechnical Testing Journal 37 (24 mars 2014).
-
=
Implementation instrumentale complexe
Besoin de calibration métrologique
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Discrimination Température / Déformation
05/03/2025
59
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 61
C-OTDR
Patent : Lanticq, Vincent, Pierre Clement, et Etienne Almoric. Optoelectronic Device for Distributed Measurement by Means of Optical Fibre. FR3066280 (A1).
Pierre Clement, Renaud Gabet, Vincent Lanticq, Yves Jaouën. B-OTDR Solution for Independent Temperature and Strain Measurement in a Single Acquisition. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39 (18), pp.6013-6020.
Brillouin and Rayleigh intensity measurement
B-OTDR
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Séparation température / Déformation: C-OTDR et BOTDR : Rapport Landau Placzek
05/03/2025
60
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 62
Mesure simultanée de rétrodiffusion Rayleigh + Brillouin
Mesures indépendantes deformation et température :
La déformation en fond de puits suspectée sur un BOTDR standard est confirmée
Pierre Clement, Renaud Gabet, Vincent Lanticq, Yves Jaouën. B-OTDR Solution for Independent Temperature and Strain Measurement in a Single Acquisition. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39 (18), pp.6013-6020.
5. La diffusion Brillouin et ses différents régimes
Séparation température / Déformation: Essai dans un puits
05/03/2025
61
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)

## Slide 63
Fin
Le CV idéal dans le domaine des capteurs à fibres distribués :
Optoélectronique, physique, …
Traitement du signal et des images : Filtrage, analyse spectrale, …
Programmation / Big datas : Traitement de données massives
  Malheureusement non traité dans ce cours
Intelligence Artificielle : Machine Learning : Reconnaissance d’évènements, alarme, …
  Malheureusement non traité dans ce cours
05/03/2025
62
Télécom Paris
4TE03 Propagation dans les fibres et capteurs à fibre (P3) (R. Gabet)